|  | Серия Ergonomic |
| --- | --- |
|  | Ergonomic 320.250 DG |
|  | Руководство по эксплуатации |
|  | Перед транспортировкой и использованием станка, просьба внимательно прочесть настоящее руководство! |
| Серийный Номер _____________________ |

Обслуживание и информацмя

Ваш торговый представитель компании BOMAR:

| Прямая связь с компанией BOMAR: |
| --- |
| BOMAR spol. s r.o. Těžebni 1236/1 62700 Brno Czech Republic, EU | Телефон: +420 – 533 426 100 Факс: +420 – 533 426 109 e-mail: info@bomar.cz www: http://www.bomar.cz |
| Мы доступны: |
| С понедельника по пятницу | с 7-00 до 16-00 |
| Редакция: |
| 1.03/март 2010 года |
| ред. 1 |
| BOMAR, spol. s r.o. © – Подлежит изменениям и дополнениям. |

Заявление о Соответствии Нормам EC

| 1) Мы | Компания BOMAR, spol. s r.o. Těžební 1236/1 627 00 Брно, Чешская Республика Идентификационный номер: 48908827 Настоящим заявляет, |
| --- | --- |

что следующее указанное устройство, основанное на своем принципе и конструкции, а также проекте, осуществляемом нами, отвечает относящимся к делу основным требованиям безопасности, установленным постановлениями правительства. В случае любой переделки устройства, несогласованной с нами, данное заявление утратит свою юридическую силу.

| Наименование: | Ленточнопильный станок |
| --- | --- |
| Модификация: | Ergonomic 320.250 DG |
| Серийный номер: |  |
| Изготовитель: | Компания BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno |

Данные изделия

Определение: для поперечной разделки и резки катаного или тянутого прутка или профилей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов и пластических масс.

Описание: 	Станина, стол, режущий аппарат, система охлаждения, система управления, 	распределительный щит, гидравлический агрегат Да ( Нет (, система управления Да ( Нет (.

Технические данные: скорость резания 40/80 м.мин-1 (20-120 м.мин-1), угол реза -45° - 0° - 60°

Габаритные размеры в мм (д x ш x в): 1670 x 900 x 1250,

Вес: 358 кг

Питающее напряжение: 3х400 В (TN-C-S/TN-C)

полная потребляемая мощность: 1,7 кВт

Применимые постановления правительства: 	No 24/2003 Coll. (Директива 98/37/ЕС)

No. 616/2006 Coll. (Директива 2004/108/EC)

No. 17/2003 Coll. (Директива 2006/95/EC)

Применимые согласованные стандарты,

Национальные стандарты и технические условия: ČSN EN ISO 12 100-2:2004, ČSN EN 13 898:2004, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN 55 011 ред. 2:2007, ČSN EN 61000-6-4 ред. 2:2007, ČSN EN 60204-1 ред. 2:2007

Изделие безопасно при условии нормального применения по прямому назначению.

Экспертиза на соответствие была проведена согласно §12, разд. 3, a), Закона no. 22/1997 Coll. в редакции последующих изменений.

2) Заявление о соответствии было составлено совместно с TUV CZ s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Prague 4 – Чешская Республика, Идентификационный номер: 63987121 - Контролирующий орган no. 4002

Был выдан акт технического осмотра № 01.0/1.556/09/07/02/0.

|  | Альфред Пичлман, Исполнительный директор |
| --- | --- |
| Место выдачи, дата | Фамилия и должность ответственного лица | Подпись |

1) Наименование, адрес и идентификационный номер организации, выдающей заявление о соответствии (производитель или импортер)

2) Уполномоченный или аккредитованный орган, участвующий в экспертизе.

|  | Если клиент (покупатель устанавливает и использует оборудование без средств защиты, предоставляемых BOMAR spool s.r.o. или представителями компании, заявление о соответствии нормам ЕС теряет свою силу. Заявление о соответствии нормам ЕС действительно только в том случае, если клиент (покупатель) установил вместе со станком защитные средства BOMAR или аналогичные защитные средства в соответствии с текущими применимыми нормами и стандартами. Все эдементы и компоненты, встроенные в оборудование компанией BOMAR spool s.r.o заявлены идентичными средствам защиты, прдоставляемым BOMAR spool s.r.o и представителями данной компании. |
| --- | --- |

Содержание

1. Замечания по технике безопасности	6

1.1 Назначение ленточнопильного станка	7

1.2 Защитная спецодежда и личная безопасность	7

1.3. Замечания по безопасности для оператора станка	8

1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте	8

1.5. Защитные устройства станка	9

1.5.1. Кнопка полного останова TOTAL STOP	9

1.5.2. Крышка консоли	9

1.5.3. Крышка ленточной пилы	9

1.5.4. Проверка натяжения или надлома пилы	10

1.6. Замечания по безопасности для системы охлаждения	10

1.6.1. Инструкции по оказанию первой помощи	10

1.7. Расположение шильдика станка	10

1.8. Расположение символов безопасности	11

2. Документация на станок	12

2.1. Технические данные	13

2.2. Схема установки	14

2.3. Описание	15

2.4. Транспортировка и хранение	16

2.4.1. Условия для транспортировки и хранения	16

2.4.2. Подготовка к транспортировке и хранению	16

2.4.3. Транспортировка и хранение	16

2.4.4. Схема транспортировки	17

2.5. Включение	18

2.5.1. Условия эксплуатации станка	18

2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка	18

2.6.1. Установка и нивелирование станка	20

2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы	20

2.6.3. Горизонтальная проекция	21

2.7. Электрическое соединение	22

2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы	22

2.8. Заправка системы охлаждения	23

2.9. Проверка функций станка	23

2.10. Ленточная пила	23

2.10.11. Размер ленточной пилы	23

2.10.12. Выбор зубчатой системы ленточной пилы	23

2.10.3. Приработка ленточной пилы	24

3. Управление станком	26

3.1. Элементы управления	27

3.1.1. Ergonomic 320.250 DG без частотного преобразователя	27

3.1.2. Ergonomic 320.250 DG с частотным преобразователем	28

3.2. Управление станком	29

3.2.1. Резка	29

3.2.2. Установка длины материала	29

3.2.3. Настройка скорости резки	30

3.2.4.Настройка угла резки	30

3.2.5. Оптимальная регулировка расстояния от направляющих блоков	30

3.2.6. Наладочные параметры щетки	31

3.3. Обращение с материалом	31

3.3.1. Выбор подъемных устройств	31

3.3.2. Подача материала	32

3.3.3. Пакетная резка материала	32

4. Обслуживание станка	33

4.1. Демонтаж ленточной пилы	34

4.2. Установка ленточной пилы	35

4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы	36

4.3.1. Натяжение ленточной пилы	36

4.3.2. Проверка хода ленточной пилы	36

4.4. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки	37

4.4.1. Осмотр охлаждающей системы	37

4.4.2. Утилизация стружки	38

4.5. Смазки и масла	38

4.5.1. Трансмиссионные масла	38

4.5.2. Антифрикционные консистентные смазки	39

4.5.3. Смазка	40

4.5.4. Гидравлические жидкости	40

5. Поиск и устранение неисправностей	41

5.1. Механические неисправности	42

5.2. Неисправности электрооборудования	44

6. Схемы	45

6.1. Схемы электрических соединений – 3×400 В, 50 Гц, TN-C-S	46

6.2. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X400 B TN-C-S	50

6.3. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X400 B TN-C	54

6.4. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X230 B	59

6.5. Гидравлическая схема	64

7. Чертежи узлов для заказа запасных частей	65

7.1. Модель Ergonomic 320.250 DG	66

7.2. Спецификация – Модель Ergonomic 320.250 DG	67

7.3. Рама пилы	68

7.4. Спецификация  - рама пилы	69

7.5. Рама пилы	70

7.6. Спецификация – рама пилы	71

7.7. Натяжитель	72

7.8. Спецификация – Натяжитель	73

7.9. Направляющая ремня	74

7.10. Спецификация – Направляющая ремня	75

7.11. Направляющий блок-1	76

7.12. Спецификация – Направляющий блок-1	77

7.13. Направляющий блок-2	78

7.14. Спецификация – Направляющий блок-2	79

7.15. Консоль	80

7.16. Спецификация – Консоль	81

7.17. Тиски	82

7.18. Спецификация – Тиски	83

7.19. Подъемный цилиндр	84

7.20. Спецификация – Подъемный цилиндр	85

7.21. Опора	86

7.22. Спецификация – опора	87

7.23. Панель управления	88

7.24. Спецификации-панель управления	89

7.25. Панель управления	90

7.26. Спецификации-панель управления	91

7.27. Система охлаждения	92

7.28. Спецификация – Система охлаждения	93

7.29. Щетка	94

7.30. Пружина	95

# 1. Замечания по технике безопасности

Перед транспортировкой, установкой, использованием, обслуживанием, ремонтом, хранением или демонтажем станка лицу, работающему с данным оборудованием, необходимо ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации включает в себя соответствующую информацию. Оператор обязан ознакомиться с порядком установки и эксплуатации, замечаниями по технике безопасности и обслуживанию станка для обеспечения надежности и полного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно помочь исключить риски, которые связаны с работой на станке. Перед транспортировкой и использованием станка, просьба внимательно прочесть настоящее Руководство по эксплуатации!

Внимание! Руководство по эксплуатации должно находиться рядом со станком! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

## 1.1 Назначение ленточнопильного станка

Ленточнопильный станок Ergonomic 320.250 DG используется для отрезания и укорачивания катаных и тянутых прутков и профилей из углеродистой стали, нержавеющей стали, цветных металлов и пластиков с углами резки от -45° до 60°.

Горючие материалы не предназначены для резки! Любое другое применение и эксплуатация недопустимы и производитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, причиненный таким неправильным применением. Оператор несет полную ответственность!

Станок оборудован предохранительными и защитными ограждениями для защиты оператора и машины. Тем не менее, эти предохранительные и защитные ограждения не могут исключить риска получения травмы. Обслуживающий персонал должен прочесть данную главу и уяснить ее содержание до того, как он начнет работать на станке. Сохранять инструкции по безопасности труда! Обслуживающий персонал должен учитывать другие аспекты риска, относящиеся к окружающей среде и материалу.

Внимание! Обращать внимание на знаки безопасности на станке. Не удалять и не портить их!

## 1.2 Защитная спецодежда и личная безопасность

Носить плотно подогнанную спецодежду! Свободная спецодежда может попасть в части станка и причинить серьезную травму.

Носить защитные перчатки! Обрезки материала и пила имеют острые кромки и могут причинить серьезную травму.

Внимание! Перчатки можно использовать только при замене обрабатываемого материала (ленточной пилы)! Станок и вспомогательное оборудование должны быть отключены! Если станок работает, вы не должны носить перчатки! Это опасно, потому что перчатки могут быть захвачены некоторыми частями станка!

Носить защитную обувь с нескользкой подошвой! Несоответствующая обувь может привести к потере равновесия и последующей травме. Упавшая заготовка может также причинить серьезную травму.

Носить защитные очки! Стружка и охлаждающая жидкость (СОЖ) могут повредить ваши глаза.

Обязательно использовать средства защиты органов слуха! Большинство станков производят шум до 80 дБ и это может нарушить слух.

Не носить ювелирные украшения и всегда убирать длинные волосы! Подвижные части станка могут захватить ювелирные украшения или свисающие волосы и привести к серьезной травме.

Работать на станке только в хорошем состоянии здоровья. Болезни и травмы снижают концентрацию внимания. Исключить операции, которые могут нарушить безопасность для вас и ваших коллег!

## 1.3. Замечания по безопасности для оператора станка

Внимание! На станке может работать лицо старше 18 лет! На станке может работать только лицо, пригодное по физическим и умственным способностям для такой деятельности.

На станке может работать только один человек. Оператор станка отвечает за присутствие других лиц около станка.

Сохранять инструкции и приказы по безопасности труда! Прочесть Руководство по эксплуатации до начала работы на станке! Содержать Руководство по эксплуатации в хорошем состоянии!

Закрывать крышки до запуска станка и проверять, не повреждены ли крышки. Поврежденные крышки подлежат ремонту или замене. Не запускать станок при снятой крышке! Проверять, не повреждены ли электрические кабели.

Внимание! Не подключать станок к электросети, если крышки сняты. Не касаться электрооборудования.

• Не удерживать зажимаемый в тисках и отрезаемый материал!

• Не использовать кнопки и переключатели на панели управления в перчатках!

• При включении станка следить, чтобы в рабочей зоне станка не было людей (это означает в рабочей зоне тисков, ленточной пилы, консоли пилы и пр.).

• Ни при каких условиях не дотрагиваться до вращающихся частей станка.

• Работать только на исправном станке!

• Проверять минимум один раз в смену, не поврежден ли станок. Если станок поврежден, вы должны привести станок в порядок и сообщить об этом своему диспетчеру!

• Содержать рабочую зону в чистоте! Обеспечить нормальное освещение рабочей зоны.

• Убирать пролитую воду или масло с пола и вытирать насухо! Не касаться охлаждающей жидкости голыми руками! Не корректировать сопло для охлаждающей жидкости при запущенном станке!

• Не убирать стружку из рабочей зоны при запущенном станке!

• Не использовать сжатый воздух для чистки станка или удаления стружки!

• Использовать специальные инструменты для удаления стружки!

## 1.4. Замечания по безопасности при обслуживании и ремонте

Внимание! Только квалифицированный персонал может выполнять обслуживание и ремонт электрооборудования! Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности! В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы!

Выключить вводный выключатель и запереть его до начала технического обслуживания! В противном случае существует опасность случайного запуска станка.

Только квалифицированный специалист может проводить обслуживание и ремонт. Для замены частей использовать детали, идентичные фирменным деталям. В противном случае существует угроза для здоровья. Использовать только рекомендуемые типы гидравлических жидкостей, масел и смазочных материалов.

Не удалять или не блокировать концевые выключатели или защитное оборудование! Любое другое применение пилы, принадлежностей или частей станка, отличное от указанного компанией BOMAR, spol. s r.o., не допускается. Гарантия на это изделие в таком случае теряет силу и компания BOMAR, spol. s r.o. не несет ответственности за причиненный ущерб!

## 1.5. Защитные устройства станка

Машина оборудована защитными устройствами. Они оберегают оператора от травм, а станок от поломок. К защитным устройствам относятся блокировочные устройства, аварийные выключатели и крышки. Проверять раз в неделю работоспособность защитных устройств. Если защитные устройства не работают, вы должны прекратить работу и отремонтировать или заменить защитные устройства.

Повышенный риск! Не входить и не проникать в зону резки. В противном случае существует опасность получения тяжелой травмы.

### 1.5.1. Кнопка полного останова TOTAL STOP

Кнопка TOTAL STOP используется для аварийного выключения станка в случае неисправности или опасности для здоровья оператора. Нажатие кнопки TOTAL STOP прерывает подачу электрического питания.

Если возникают любые неисправности или отказы, немедленно нажать кнопку TOTAL STOP!

Освобождение нажатой кнопки возможно за счет поворота верхней её части.

### 1.5.2. Крышка консоли

Если крышка открывается во время работы станка, то концевой выключатель размыкается и ленточная пила останавливается. Запустить ленточную пилу в установленном режиме нельзя.

Станок готов к работе, когда крышка закрыта!

### 1.5.3. Крышка ленточной пилы

Закрывает видимую часть ленточной пилы, начиная от направляющего блока до консоли.

Запрещено включать привод ленточной пилы, если эта крышка не установлена!

### 1.5.4. Проверка натяжения или надлома пилы

Это устройство контролирует натяжение пилы и приводит к немедленному останову станка в случае надлома пилы.

Устройство укомплектовано концевым выключателем. Настройка выключателя выполняется в соответствии с главой «Обслуживание и регулировка». Внимательно и периодически проверять выключатель – время от времени регулировать.

## 1.6. Замечания по безопасности для системы охлаждения

Внимание! При работе с охлаждающими жидкостями обязательно надевать перчатки для защиты от опасных жидкостей! Надевать защитные очки! Охлаждающая жидкость может попасть в глаза и вызвать хронические тяжелые травмы.

### 1.6.1. Инструкции по оказанию первой помощи

1. Снять и безопасно убрать загрязненную, промокшую одежду.

2. Выйти на свежий воздух или обратиться за первой медицинской помощью.

3. Промыть водой или использовать крем при контакте с кожей.

4. Промыть глаза и обратиться за первой медицинской помощью.

5. При проглатывании – выпить много воды и вызвать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

## 1.7. Расположение шильдика станка

Шильдик станка расположен на опоре станка.

## 1.8. Расположение символов безопасности

# 2. Документация на станок

## 2.1. Технические данные

| Масса станка: |
| --- |
| Масса | 358 кг |
| Размер станка: |
| Длина Ширина Высота | 1670 мм 1166 мм 1239 мм |
| Электрооборудование: |
| Питающее напряжение Полная мощность Макс. предохранитель Защита | ~3 x 400 В, 50 Гц 1,7 кВт 16 A IP 54 |
| Звуковое давление: |
| Модель Ergonomic 320.250 DG | LAeqv =59/ 65 дБ…40 м.мин-1/80 м.мин-1 |
| Привод: |
| Тип Выходная мощность Номинальная скорость | ТМ 90-2/4S B5 1,1/1,5 кВт 2800/1420 м/мин |
| Охлаждающее оборудование: |
| Выходная мощность Вместимость | 0,09 кВт 12 дм3 |
| Размер ленты: |
| 2910 х 27 х0,90 мм |
| Скорость резания: |
| без частотного преобразователя 40 – 80 м/мин, с частотным преобразователем 20–120 м/мин. |
| Размер отрезаемого профиля: |
| 0° | 250 мм | 320×200 мм | 300×240 мм | 240×240 мм |
| R 45° | 220 мм | 230×120 мм | 190×230 мм | 190×190 мм |
| L 45° | 180 мм | 230×70 мм | 110×230 мм | 160×160 мм |
| R 60° | 120 мм | 130×100 мм | 130×100 мм | 100×100 мм |

Уровень звукового давления:

Эквивалентный уровень звукового давления A (шум) на месте оператора соответствует LAeqv= 59/65 дБ для скорости 40 м.мин-1/ 80 м.мин-1. Указанные значения являются уровнями распространения звука, которые не должны представлять собой безопасные уровни. Факторы, которые влияют на реальный уровень звукового давления на оператора станка, таковы: характеристики рабочего места, разрезаемый материал, ленточная пила. Эти факторы значительно влияют на звуковое давление.

## 2.2. Схема установки

## 2.3. Описание

## 2.4. Транспортировка и хранение

### 2.4.1. Условия для транспортировки и хранения

Соблюдать рекомендации производителей по транспортировке и хранению!

В противном случае возможно повреждение станка.

- Не использовать вилочный погрузчик для перемещения станка, если у вас нет соответствующей лицензии!

- Не стоять под грузом! Неисправность подъемного устройства может причинить серьезную травму.

- Придерживаться безопасного расстояния от станка при транспортировке.

- Температура воздуха от -25°C до 55°C, на короткий период (макс. 24 часа) температура воздуха до 70°C.

- Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.

- Принимать меры для исключения повреждения от влаги, вибрации или тряски.

### 2.4.2. Подготовка к транспортировке и хранению

Закрыть тиски и аккуратно смазать открытые поверхности.

Опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Обязательно удалить со станка все следы охлаждающего вещества (СОЖ).

Надежно закрепить все свободные части на станке.

Упаковать и надежно обернуть панель управления во избежание повреждения при транспортировке.

Закрепить клейкие этикетки, указывающие минимальный примерный вес станка, не менее чем на пяти хорошо видимых местах.

### 2.4.3. Транспортировка и хранение

Перед транспортировкой станок необходимо закрепить. Закрепить поддон к полу фургона или трейлера. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить станок при транспортировке. Хранить станок только в условиях, указанных в руководстве, во избежание повреждения станка.

Запрещено перемещать станок любым другим способом, отличным от указанного в настоящем руководстве по эксплуатации. Станок может получить повреждения!

### 2.4.4. Схема транспортировки

## 2.5. Включение

### 2.5.1. Условия эксплуатации станка

Соблюдать условия эксплуатации станка, установленные производителем! Если рекомендации не соблюдаются, возможно повреждение станка.

Производитель гарантирует правильную работу станка при следующих условиях:

• Температура воздуха от 5°C до 40°C, средняя температура в течение 24 часов не должна превышать 35°C.

• При относительной влажности воздуха в диапазоне от 30% до 95% (без конденсации).

•  Высотная отметка над уровнем моря - менее 1000 метров.

• Не подвергать станок воздействию излучения (например, микроволновое излучение, ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение, рентгеновское излучение). Излучение может вызвать проблемы с работой станка и нарушить состояние изоляции.

## 2.6. Распаковка и сборка ленточнопильного станка

Удалить упаковку со станка и распаковать все детали.

Внимание! Выключить вводный выключатель и запереть его до начала сборки! В противном случае возможен опасный пуск станка.

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
|  | Сборка панели управления Привинтить панель управления к опоре станка с помощью 4 винтов. |
|  | Сборка прижимного рычага. |
|  | Сборка ручного колеса Выньте гайку из держателя ручного колеса. Вставьте ее в отверстие на боковой стороне колеса и привинтите держатель. |
|  | Сборка ограничителя 1. Вставьте ограничитель в отверстие на боковой стороне тисков. 2. Продвиньте его до касания к пилой (стрелка 1) и установите на шкале «0» (стрелка 2). 3. Закрепите ограничитель винтом с нижней стороны тисков. |
|  | Установка дренажной металлической планки Установите дренажную металлическую планку с задней стороны пилы. |
|  | Сборка подъемной пружины 1. Поднимите консоль пилы. 2. Отвинтите винт и выньте шайбу из держателя. 3. Подсоедините пружину к сцепному бруску. Установите их на держатель и консоль. 4. Установите шайбу в держатель и привинтите. |

### 2.6.1. Установка и нивелирование станка

Проверить несущую способность пола перед установкой станка. Если несущая способность не соответствует требованиям, вы должны подготовить для станка необходимый фундамент.

Минимальные требования:

Вес станка – модель Ergonomic 320.250 DG – 358 кг

+ Вес принадлежностей

+ Максимальный вес материала

- Станок должен быть выровнен в горизонтальном положении. Все опоры станка должны касаться пола после нивелирования.

- Станок должен быть выровнен с помощью калиброванного спиртового уровня. Спиртовой уровень кладется в зоне тисков. Выставить роликовый транспортёр по спиртовому уровню.

- При нивелировании станка убедиться в том, что для работы на станке, проведения ремонта, обслуживания станка и перемещения материала имеется достаточно места.

- Станок, включая прилагаемые детали и принадлежности, должен быть виден с рабочего места.

### 2.6.2. Утилизация станка по окончании срока службы

Слить все рабочие жидкости (охлаждающая жидкость, гидравлическая жидкость) в соответствующую емкость. Разобрать станок на отдельные части и утилизировать их согласно действующим нормам и правилам.

### 2.6.3. Горизонтальная проекция

Материал для установки • Дюбель - (14 мм • Просверлить до - 100 мм • Болты – M12 • Болты должны опираться на пластины (мин. размеры P10x100-100) Требования по ровности пола ± 10 мм /1 м

## 2.7. Электрическое соединение

Внимание! Только квалифицированный персонал должен проводить обслуживание и ремонт электрооборудования! Соблюдать особую осторожность при работе с электрооборудованием. Поражение электротоком высокого напряжения может привести к смертельному исходу! Всегда соблюдать правила техники безопасности!

Электрические параметры станка:

- Рабочее напряжение: ~ 3 х 400 В, 50 Гц, TN-C-S

- Полная входная мощность/Макс. номинал плавкого предохранителя: 1,7 кВт / 16 A

Перед подключением выключить вводный выключатель цепи подачи питания станка и проводить подключение в сухом месте!

Рабочее напряжение должно соответствовать напряжению сети! Поперечное сечение питающей линии должно соответствовать номинальному току при максимальной нагрузке станка.

Примечание: Значения поперечного сечения проводника и номинального тока должны соответствовать нормам.

Подключить питающий кабель станка к распределительному щиту.

Примечание: Розетка с вилкой может использоваться на станках с номинальным током менее 16 A и полной входной мощностью ниже 3 кВт.

Если станок подключается напрямую, необходимо установить дополнительный вводный выключатель, который можно запереть в нулевом положении.

Внимание! В таком случае дополнительный вводный выключатель становится главным, а вводный выключатель на станке имеет лишь вторичную функцию.

### 2.7.1. Проверка направления движения ленточной пилы

После успешного подключения станка кратковременно включить станок и переключить приводной двигатель пилы в рабочее положение. Направление должно соответствовать направлению стрелки на крышке ленточной пилы. Если направление движения пилы обратное, надо поменять местами две фазы на клеммной колодке.

## 2.8. Заправка системы охлаждения

Приготовить смесь воды и охлаждающей жидкости. Соблюдать концентрацию, указанную производителем. Сдвинуть крышку с дренажного отверстия. Залить смесь воды и охлаждающей жидкости в бак системы охлаждения. Вместимость бака для охлаждающей жидкости указана в главе Технические данные.

Оставлять дренажное отверстие открытым и с сеткой во время работы, потому что это обеспечивает правильную работу системы охлаждения. Заправляя бак охлаждающей жидкостью, соблюдать осторожность для исключения протечек и переполнения бака.

## 2.9. Проверка функций станка

Убедиться в том, что станок или некоторые его части не были повреждены во время транспортировки.

Убедиться в том, что крышки установлены и не повреждены. Проверить с помощью устройства Tenzomat правильность натяжения ленточной пилы. Если необходимо, вы можете подтянуть пилу согласно главе „Выбор и замена ленточной пилы“. Значения натяжения ленточной пилы указаны на устройстве Tenzomat. Включить вводный выключатель и проверить электродвигатели и системы (привод ленточной пилы, гидравлический насос, охлаждающий насос, транспортер стружки).

Открыть и закрыть основные тиски. Развернуть раму пилы из крайнего переднего положения в кранее заднее положение. Поднять раму пилы в верхнее положение и опустить раму пилы в самое нижнее положение.

Запустить станок с охлаждающим насосом и дать ему поработать без нагрузки, чтобы система охлаждения заполнилась охлаждающей жидкостью. Как только охлаждающая жидкость начнет выходить из сопел системы охлаждения, последняя готова к работе. Выполнить один цикл резки без материала. Убедиться в том, что станок работает без нарушений. Если все функции станка в норме, он готов к работе.

## 2.10. Ленточная пила

Вернуть крышку ленточной пилы на место только после установки и натяжения

ленточной пилы.

### 2.10.11. Размер ленточной пилы

2910 х 27 х 0,90 мм

### 2.10.12. Выбор зубчатой системы ленточной пилы

Производители поставляют ленточные пилы с постоянной и изменяющейся системой зубьев. Важным фактором при выборе системы зубьев является длина канала резки по отношению к размеру изделия.

1. Постоянная система зубьев – пила имеет параллельный шаг зубьев по всей длине. Он удобен для резки монолитного материала.

Компания BOMAR рекомендует переменную систему зубьев для ленточнопильного станка.

2. Переменная система зубьев – шаг зубьев переменный. Переменная система зубьев используется для разделки профильных материалов и резки пакетов. Переменный шаг зубьев снижает вибрацию ленточной пилы, увеличивает срок службы пилы и улучшает качество зоны пропила.

В таблицах указан рекомендуемый тип системы зубьев в зависимости от размеров и формы разрезаемого материала.

Примечания:

ZpZ – количество зубьев на один дюйм; S – зуб с нулевым углом зубьев; K – зуб с положительным углом зубьев

Примеры маркировки системы зубьев:

32 S – номер „32“ означает 32 зуба на один дюйм (это означает постоянную систему зубьев), буква „S“ указывает на зубья с нулевым углом зубьев.

4–6 K – номер „4–6“означает 4 - 6 зубьев на один дюйм (это означает переменную систему зубьев), буква „K“ указывает на зубья с положительным углом зубьев.

### 2.10.3. Приработка ленточной пилы

Приработка: Отрезать материал при опускании рамы лишь до 50%. Если возникает вибрация, увеличить или уменьшить скорость пилы.

При отрезании небольших фрагментов использовать пилу, пока не будет отрезано,

приблизительно, 300 см2 материала. При отрезании больших фрагментов использовать

пилу, приблизительно, 15 минут. Когда пила приработана, увеличить скорость опускания до

нормальной скорости. Приработка пилы исключает микросколы режущих кромок новой

ленточной пилы, не допуская первого чрезмерного напряжения, которое может значительно

сократить срок службы. Оптимальная приработка ленточной пилы обеспечивает идеально закругленные режущие кромки и, следовательно, оптимальный срок службы.

Примечание: Также выполнять переточку ленточных пил.

Таблицы для выбора типа зубьев

| ФАСОННЫЙ МАТЕРИАЛ (Dp, S = мм) |
| --- |
| Примечание: Таблица указывает пример выбора системы зубьев для отрезания одно заготовки профиля. Для отрезания нескольких заготовок профилей (пакетом), вы должны учитывать толщину стенки, как двойной размер стенки профиля (это означает, что размер „S“ соответствует 2 х S). В таблице приводятся постоянные и переменные системы зубьев. |
| Размер стенки S [мм] | Система зубьев (ZpZ) Наружный диаметр профиля Dp [мм] |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 32 S | 24 S | 18 S | 18 S | 14 S | 14 S |
| 3 | 24 S | 18 S | 14 S | 14 S | 10–14 S | 10–14 S |
| 4 | 24 S | 14 S | 10–14 S | 10–14 S | 8–12 S | 8–12 S |
| 5 | 18 S | 10–14 S | 10–14 S | 8–12 S | 6–10 S | 6–10 S |
| 6 | 18 S | 10–14 S | 8–12 S | 8–12 S | 6–10 S | 6–10 S |
| 8 | 14 S | 8–12 S | 6–10 S | 6–10 S | 5–8 S | 5–8 S |
| 10 | - | 6–10 S | 6–10 S | 5–8 S | 5–8 S | 5–8 S |
| 12 | - | 6–10 S | 5–8 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K |
| 15 | - | 5–8 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K | 4–6 K |
| 20 | - | - | 4–6 K | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K |
| 30 | - | - | - | 3–4 K | 3–4 K | 3–4 K |
| 50 | - | - | - | - | - | 3–4 K |
| Размер стенки S [мм] | Система зубьев (ZpZ) Наружный диаметр профиля Dp [мм] |
|  | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| 2 | 10–14 S | 10–14 S | 8–12 S | 6–10 S | 5–8 S | 5–8 S |
| 3 | 8–12 S | 8–12 S | 6–10 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K |
| 4 | 6–10 S | 6–10 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K | 4–6 K |
| 5 | 6–10 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K |
| 6 | 5–8 S | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K | 3–4 K |
| 8 | 5–8 S | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K | 3–4 K | 3–4 K |
| 10 | 4–6 K | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K | 3–4 K | 2–3 K |
| 12 | 4–6 K | 4–6 K | 3–4 K | 3–4 K | 2–3 K | 2–3 K |
| 15 | 4–6 K | 3–4 K | 3–4 K | 2–3 K | 2–3 K | 2–3 K |
| 20 | 3–4 K | 3–4 K | 2–3 K | 2–3 K | 2–3 K | 2–3 K |
| 30 | 3–4 K | 2–3 K | 2–3 K | 2–3 K | 1,4–2 K | 1,4–2 K |
| 50 | 2–3 K | 2–3 K | 2–3 K | 1,4–2 K | 1,4–2 K | 1,4–2 K |
| 75 | - | 2–3 K | 1,4–2 K | 1,4–2 K | 1,4–2 K | 0,75–1,25 K |
| 100 | - | - | 1,4–2 K | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K |
| 150 | - | - | - | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K |
| 200 | - | - | - | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K | 0,75–1,25 K |
| монолитный материал (D = мм) |
| Постоянная система зубьев |  | Переменная система зубьев |
| длина реза D | система зубьев (ZpZ) |  | длина реза D | система зубьев (ZpZ) |
| до 3 мм | 32 |  | до 30 мм | 10 –14 |
| до 6 мм | 24 |  | 20–50 мм | 8–12 |
| до 10 мм | 18 |  | 25–60 мм | 6–10 |
| до 15 мм | 14 |  | 35–80 мм | 5–8 |
| 15–30 мм | 10 |  | 50–100 мм | 4–6 |
| 30–50 мм | 8 |  | 70–120 мм | 4–5 |
| 50–80 мм | 6 |  | 80–150 мм | 3–4 |
| 80–120 мм | 4 |  | 120–350 мм | 2–3 |
| 120–200 мм | 3 |  | 250–600 мм | 1,4–2 |
| 200–400 мм | 2 |  | 500–3000 мм | 0,75–1,25 |
| 300–800 мм | 1,25 |  |  |  |
| 700–3000 мм | 0,75 |  |  |  |

# 3. Управление станком

## 3.1. Элементы управления

Вводный выключатель Расположен со стороны тисков на распределительной коробке. На схеме не изображен.

### 3.1.1. Ergonomic 320.250 DG без частотного преобразователя

| 1 | Переключатель скорости реза Выбор скорости реза во время выполнения реза (40 или 80 м. мин-1). |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка TOTAL STOP-ПОЛНЫЙ ОСТАНОВ В экстренных случаях выполняет останов станка! ВНИМАНИЕ! Рама продолжает снижаться даже после нажатия этой кнопки! |
| 3 | ПУСК Включение привода ленточной пилы. |
| 4 | СТОП Выключение привода ленточной пилы. |
| 5 | Регулирующий клапан С помощью регулирующего клапана осуществляется регулировка скорости опускания пильной рамы. ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком сильная затяжка дросселя может привести к износу седла и к последующей протечке. Поэтому всегдазатягивайте клапан с осторожностью. |

### 3.1.2. Ergonomic 320.250 DG с частотным преобразователем

| 1 | Переключатель скорости реза Выбор скорости реза во время выполнения реза (20 или 120 м. мин-1). |
| --- | --- |
| 2 | Кнопка TOTAL STOP-ПОЛНЫЙ ОСТАНОВ В экстренных случаях выполняет останов станка! ВНИМАНИЕ! Рама продолжает снижаться даже после нажатия этой кнопки! |
| 3 | ПУСК Включение привода ленточной пилы. |
| 4 | СТОП Выключение привода ленточной пилы. |
| 5 | Регулирующий клапан С помощью регулирующего клапана осуществляется регулировка скорости опускания пильной рамы. ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком сильная затяжка дросселя может привести к износу седла и к последующей протечке. Поэтому всегдазатягивайте клапан с осторожностью. |

## 3.2. Управление станком

### 3.2.1. Резка

1. Откройте тиски ленточной пилы.

2. Установите стопор на необходимую длину материала.

3. Установите необходимый угол реза.

4. Вставьте материал и продвиньте его до контакта со стопором.

5.С помощью ручного колеса установите губку тисков на расстояние приблизительно в 5 мм от материала

6. Закрепите материал с помощью зажимного рычага.

7. Установите скорость резания.

8. Включите привод, нажав кнопку ПУСК.

Примечание: В экстренных случаях во время реза привод ленточной пилы можно остановить с помощью кнопкиn STOP (СТОП) или кнопки TOTAL STOP (ПОЛНЫЙ ОСТАНОВ). ВНИМАНИЕ! Закрыв регулирующий клапан можно остановить опускание рамы пилы! Рама продолжает снижаться даже после нажатия кнопки ПОЛНЫЙ ОСТАНОВ!

9. Установите скорость опускания рамы.

10. Закройте клапан регулировки скорости опускания рамы и поднимите рамы в верхнее положение после выполнения реза.

11. выньте отрезанный мватериал. Теперь можно повторить рез снова.

### 3.2.2. Установка длины материала

Ослабьте крепежный винт, установите стопор на необходимую длину материала и затяните крепежный винт.

Примечание: Стопор обеспечивает упругость материала, поэтому пила не прижимается к резу. Поверните рычаг по направлению стрелки.

### 3.2.3. Настройка скорости резки

| Изображение | Описание |
| --- | --- |
| Ergonomic 320.250 DG без частотного преобразователя | • скорость 40 м.мин-1 –установить переключатель скорости в положение 1 • скорость 80 м.мин-1 – установить переключатель скорости в положение 2 |
| Ergonomic 320.250 DG с частотным преобразователем | • Изменение скорости с помощью частотного преобразователя в пределах 20–120 м.мин-1. |

### 3.2.4.Настройка угла резки

Угол реза можно изменять в пределах от -45° до 60°. Установка углов -45°, 0°, +45° и 60° осуществляется с помощью фиксатора.

| Изображение | Описание |
| --- | --- |
|  | 1. Ослабить консоль пилы и освободить зажимной рычаг консоли. |
|  | 2. Установить необходимый угол реза. При необходимости установить угол реза больше 45°, потяните за стопорный штифт. |
|  | 3. Поверните рамы пилы на необходимый угол, пользуясь шкалой на поворотной консоли, и затяните зажимной рычаг консоли. |

### 3.2.5. Оптимальная регулировка расстояния от направляющих блоков

Если вы хотите достичь плавного и точного реза, необходимо расположить направляющие блоки как можно ближе к материалу.

1. Ослабьте рычаг левой планки и переместите левую часть направляющего устройства таким образом, чтобы левый направляющий блок находился как можно ближе к отрезаемому материалу.

2. Опустите раму в нижнее положение и проверьте положение направляющего блока по отношению к загрузочной зоне тисков. Направляющий блок должен находиться на расстояниии, как минимум, 10 мм от загрузочной зоны тисков.

3. Затяните рычаг прижимной планки и еще раз проверьте установку направляющего блока на возможное столкновение со столом или губкой тисков.

### 3.2.6. Наладочные параметры щетки

Щетка влияет на эффективность процесса резки,срок службы пилы, шкива ленточной пилы, твердосплавных направляющих и точность резки. Поэтому состояние щетки необходимо проверять во время каждой смены.

1. Ослабить винт крепления щетки  так, чтобы щетку можно было перемещать.

2. Поместить щетку на  пилу. Убедиться, что кончики щетины не касаются нижней части зубьев пилы.

3. Затянуть винт крепления и включить привод пилы.

4. При правильном креплении щетки для удаления стружки, она плавно перемещается и поворачивается вместе с пилой.

## 3.3. Обращение с материалом

( Под грузом не стоять!

( Не вставать на роликовый конвейер!

( При закреплении материала в тисках, не держаться за материал. Тиски могут причинить серьезные повреждения!

### 3.3.1. Выбор подъемных устройств

( Для подъема и перемещения материала пользуйтесь подъемными устройствами достаточной грудоподъемности!

( По возможности при перемещении материала пользуйтесь вилочным погрузчиком или несущими тросами и краном!

( Не допускайте управлять вилочным погрузчиком или кранам лицам без соответствующего разрешения.

### 3.3.2. Подача материала

Материал загружается в тиски таким образом, чтобы после зажатия исключить любое его перемещение или выпадение из тисков. При резе длинных заготовок (например, труб,прутков), для перемещения их к станку пользуйтесь рольгангом. Свяжитесь с Bomar для получения дополнительной информации о рольгангах.

Убедитесь в том, что длина рольганга достаточна, и что материал не может опрокинуться с него.

Материал круглого сечения помещают между, как минимум, двумя вертикальными цилиндрами так, чтобы он не смог упасть с конвейера.

### 3.3.3. Пакетная резка материала

Если вы хотите выполнить резку материал в пакетах, ниже приводятся рекомендации по размещению пакетов.

Пакет из круглого материала: Соблюдать особую осторожность с круглым материалом,

чтобы прутки были уложены согласно рисунку. Если прутки располагаются по-другому,

могут возникнуть проблемы с перемещением.

Обязательно крепить материал с тыльной стороны пакета сваркой для фиксации от перемещения.

Перед проведением сварки обязательно выключить станок с помощью вводного выключателя!

Магнитные поля, которые обычно возникают при сварке, могут повредить органы управления!

Пакет из квадратного материала:

Внимание! Не все профили материала пригодны для пакетной резки. Выполнять рекомендации вашего поставщика ленточных пил, касающиеся формирования пакетов из материала.

# 4. Обслуживание станка

## 4.1. Демонтаж ленточной пилы

1. Поднять раму пилы в предельное верхнее положение. Остановить раму пилы в верхнем предельном положении управляющим клапаном.

2. Снять желтую защитную крышку ленточной пилы. Крышка фиксируется двумя винтами.

3.  Снять заднюю металлическую крушку рамы пилы. Металлическая крышка фиксируется двумя винтами с пластиковой головкой.

4. Отпустить держатель щетки и повернуть ее. Щетка не должна мешать демонтажу пилы.

5. Повернуть натяжную звездочку влево, ослабить натяжение ленточной пилы и скинуть ленточную пилу с колес.

5. Снять ленточную пилу с направляющих блоков.

## 4.2. Установка ленточной пилы

1. Перед установкой, тщательно очистить все направляющие колеса, направляющие блоки и внутреннюю сторону консоли ото всех следов стружки и грязи. Помнить о направлении зубьев при установке ленточной пилы.

2. Вставить новую ленточную пилу в направляющие блоки. Убедиться в том, что ленточная пила проходит между направляющими роликами и протолкнуть её вверх до упора.

3. Накинуть ленточную пилу на оба направляющих колеса. Убедиться в том, что кромка ленточной пилы плотно прилегает к ободу колеса. Затем подать ленточную пилу до упора назад.

4. Повернув натяжную звездочку вправо, слегка подтяните пилу.

5. Установить щетку и затянуть винты крепления.

6. Установить заднюю защитную крышку рамы.

7. Установить желтую защитную крышку полотна. Направление стрелки на крышке должно совпадать с направлением стрелки на полотне. Если направления не совпадают, необходимо перевернуть полотно.

## 4.3. Натяжение и осмотр ленточной пилы

Правильное натяжение ленточной пилы является одним из самых важных факторов, которые влияют на точность и срок службы ленточной пилы. Натягивать ленточные пилы согласно выбранной пиле и станку. Соблюдать рекомендации вашего производителя пил.

### 4.3.1. Натяжение ленточной пилы

- После установки пила не должна падать с колес.

2. Установить Tenzomat на ленточную пилу и закрепить его винтами.

3. Затянуть ленточную пилу до рекомендованного значения.

### 4.3.2. Проверка хода ленточной пилы

Проверить ленточную пилу в направлящих блоках и на колесах.

1. Убедиться в том, что ленточная пила точно установлена в направляющие блоки.

2. Включить привод ленточной пилы, а затем через 10 секунд выключить привод ленточной пилы. Если привод ленточной пилы невозможно включить, настроить концевой выключатель натяжения ленточной пилы.

3. Выключить вводный выключатель!

4. Открыть крышку(и) колес и проверить положение ленточной пилы на обоих колесах.

( Если расстояние от задней части ленточной пилы до обода колеса составляет 1 мм, пила установлена правильно.

( Если это расстояние больше 1 мм, или ленточная пила проходит по ободу колеса, то необходимо отрегулировать ход пилы.

5. Закрыть крышку ленточной пилы.

## 4.4. Утилизация охлаждающей жидкости и стружки

| Качество охлаждающей жидкости ухудшается из-за: | Если раствор слишком слабый: | Если раствор слишком крепкий: |
| --- | --- | --- |
| использования загрязненной воды грязи внешнего загрязнения масла (гидравлика, шестерни) высоких рабочих температур недостаточной циркуляции неправильной концентрации | защита от коррозии ухудшается смазка нарушается биохимическая активность микроорганизмов повышается | охлаждающая способность ухудшается усиливается пенообразование стабильность эмульсии нарушается образуются липкие отложения |

### 4.4.1. Осмотр охлаждающей системы

Состояние охлаждающей жидкости оказывает значительное влияние на качество резки и на срок службы станка. Срок службы охлаждающей жидкости составляет 1 год, по истечении этого срока мы рекомендуем заменить её. Этот срок зависит как от степени загрязнения охлаждающей жидкости (особенно маслами), так  и от других факторов.

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и работу насоса!

Примечание: Если состояние охлаждающей жидкости является неудовлетворительным, ее необходимо заменить.

Проверить состояние охлаждающей жидкости по следующей таблице:

| Проверка | Интервал | Способ | Состояние | Меры предосторожности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень жидкости | ежедневно | визуально | слишком низкий | после проверки концентрации долить воды или эмульсии |
| Концентрация | ежедневно | Рефрактометр денсиметр | слишком высокая слишком низкая | долить воды долить базовой эмульсии |
| Запах | ежедневно | Обоняние | неприятный запах | хорошая вентиляция, добавить антисептик или заменить охлаждающую жидкость |
| Загрязнение | ежедневно | Обоняние | Видимые подтеки масла, плесень | чистка поверхности, устранить утечки, добавить антисептик или противогрибковое средство, или заменить охлаждающую жидкость после добавления очистителя системы* |
| Защита от коррозии | когда необходимо | визуально испытание стружки тест по Herbert | недостаточная защита от коррозии | проврить устойчивость, если необходимо – увеличтить концентрацию или значение pH |
| Устойчивость | когда необходимо | Рефрактометр | маслянистая | добавить концентрат, обратиться к поставщику |
| Пенообразование | когда необходимо | Проверка встряхиванием | слишком много пены, пена растворяется слишком медленно | исключить аэрацию, повысить жесткость воды, смешать с противовспенивателем |

* согласно инструкциям производителя

### 4.4.2. Утилизация стружки

Стружка, образующаяся во время операций резки, должна утилизироваться согласно соответствующим нормам и правилам.

- Дать лишней жидкости стечь со стружки!

- Наполнить герметичный контейнер стружкой! Следить, чтобы контейнер не имел течи, так как даже после длительного слива жидкости она остается в стружке.

- Направить контейнер в распоряжение компании, имеющей специальное оборудование для утилизации стружки, загрязненной охлаждающей жидкостью. Если станок оборудован установкой микрораспыления, стружка также должна быть отправлена в компанию, занимающуюся утилизацией.

## 4.5. Смазки и масла

### 4.5.1. Трансмиссионные масла

В редукторах масло используется в течение всего срока службы редуктора. Мы рекомендуем заменять масло в случае ремонта.

Использовать в редукторах масла с характеристиками по стандарту DIN 51517. Выбирать марку вязкости ISO VG согласно оригинальному заправленному маслу.

Внимание: При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещается!

Рекомендуемые масла и количества согласно типу ленточной пилы

| Ленточнопильный станок | Трансмиссионное масло | Вместимость |
| --- | --- | --- |
| Ergonomic 320.250 DG | Paramo PP7 | 2,0 л |
| Транспортёр для удаления стружки | Shell Tivela S 320 | 0,075 л |

Сравнительная таблица трансмиссионных масел

| Производитель | Марка вязкости |
| --- | --- |
|  | ISO VG 100 | ISO VG 220 | ISO VG 320 |
| BP | Energol GR-XP 100 | Energol GR-XP 220 | Energol GR-XP 320 |
| Castrol | Alpha SP 100 Alpha MW 100 | Alpha SP 220 Alpha MW 220 |  |
| Elf | Reductelf SP 100 | Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220 | Reductelf SP 320 |
| Esso | Spartan EP 100 | Spartan EP 220 | Spartan EP 320 |
| Mobil | Mobilgear 627 | Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630 | Mobilgear 632 |
| ÖMV |  | PG 220 |  |
| Paramo | PP 7 | Paramo CLP 220 | Paramo CLP 320 |
| Shell | Shell Omala 100 | Shell Omala 220 Shell Tivela S 220 | Shell Omala 320 Shell Tivela S 320 |
| Total | Carter EP 100 | Carter EP 220 | Carter EP 320 |

### 4.5.2. Антифрикционные консистентные смазки

Мы рекомендуем для смазки использовать омыленную смазку на основе лития, класс NGLI-2. Другие консистентные смазки смешиваются, если их основы и типы консистенции идентичны.

Сравнительная таблица антифрикционных консистентных смазок:

| Производитель | Тип антифрикционной консистентной смазки |
| --- | --- |
| BP | Energrease LS – EP |
| DEA | Paragon EP1 |
| Esso | FETT EGL 3144 |
|  | Beacon EP 1 |
|  | Beacon EP 2 |
| FINA | FINA LICAL M12 |
| Klüber | Microlube GB0 |
|  | Staburags NBU8EP |
|  | Isoflex Spezial |
| Optimol | Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 |
| Shell Aseol AG | ASEOL Litea EP 806-077 |
| Texaco | Multifak EP1 |

### 4.5.3. Смазка

В станке имеется несколько точек, которые необходимо периодически смазывать. Это обеспечит правильную работу станка.

| Точка смазки | Смазка |
| --- | --- |
|  | (Верхний шарнир подъемного цилиндра – смазывать раз в неделю |

### 4.5.4. Гидравлические жидкости

Заменять гидравлическую жидкость раз в 2 года, так как масло может терять свои свойства, что приведет к неполадкам в гидравлическом оборудовании. Если гидравлическая система оснащена фильтром (2SF 56/48-0,063), также заменить фильтр.

Использовать в гидравлических агрегатах масла с характеристиками по стандарту DIN 51524-HLP, ISO 6743-4 и маркой вязкости ISO VG 46.

Примечание: При замене использовать масла, рекомендуемые компанией BOMAR, или масла других производителей, имеющие аналогичные параметры. Не забывать о том, что смешивать минеральные и синтетические масла запрещено!

Сравнительная таблица гидравлических жидкостей

| Производитель | Тип | Производитель | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Agip | Oso 46 | Ina | Hidraol 46 HD |
| Aral | Vitam GF 46 | Klüber | Lamora HLP 46 |
| Avia | Avilub RSL 46 | Hungary | Hidrokomol P 46 |
| Benzina | OH-HM 46 | Mobil | Mobil DTE 25 |
| BP | Energol HLP 46 | ÖMV | HLP 46 |
| Bulgaria | MX-M/46 | Poland | Hydrol 30 |
| Castrol | Hyspin AWS 46 | Rumania | H 46 EP |
| Čepro | Mogul HM 46 | Russia | IGP 30 |
| DEA | Astron HLP 4hy6 | Shell | Tellus Oil 46 |
| Elf | Elfolna 46 | Sun | Sunvis 846 WR |
| Esso | Nuto H 46 | Texaco | Rando HD B 46 |
| Fam | HD 5040 | Valvoline | Ultramax AW 46 |
| Fina | Hydran 46 |  |  |

# 5. Поиск и устранение неисправностей

## 5.1. Механические неисправности

| Проблема |  | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Косой рез | - | Плохо отрегулированные твердосплавные направляющие. | Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Изношены твердосплавные направляющие. | Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Плохо отрегулированные направляющие блоки ленточной пилы. | Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Изношены подшипники направляющих блоков ленточной пилы. | Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Плохо отрегулированная щетка для стружки. | Отрегулировать согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Изношена щетка для стружки. | Заменить согласно главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Недостаточное натяжение ленточной пилы. | Усилить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель. |
|  | - | Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы. | Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя по выбору новой ленточной пилы. |
|  | - | Изношена ленточная пила. | Заменить ленточную пилу. |
|  | - | Неверно отбалансирован роликовый конвейер. | Настроить роликовый конвейер. |
|  | - | Грязная подающая доска. | Очистить подающую доску от мусора, стружки и остатков материала. |
|  | - | Направляющая консоль и направляющий блок ослабли. | Зажать направляющую консоль. |
|  | - | Направляющая консоль и направляющий блок слишком удалены от материала. | Настроить направляющий блок по материалу. |
|  | - | Слишком высокая скорость резки. | Снизить скорость подачи материала. |
|  | - | Неожиданные изменения в качестве материала. | Настроить скорость резки и подачи по соответствующему материалу. |
| 2. Рез выполняется под другим углом | - | Зажимной рычаг ослаб. | Проверить действие зажимного рычага и выполнить его регулировку согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Заданный угол не соответствует углу резки. | Проверить регулировку угла с помощью угломера и при необходимости задать согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Недостаточное натяжение ленточной пилы. | Натянуть ленточную пилу и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Направляющая консоль и направляющий блок ослабли. | Затянуть направляющую консоль и направляющий блок. |
|  | - | Грязь между материалом и зажимной щекой. | Очистить материал и щеку. |
| 3. Короткий срок службы ленточной пилы | - | Недостаточное натяжение ленточной пилы. | Усилить натяжение ленточной пилы с помощью измерителя натяжения согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Изношена щетка для стружки. | Проверить состояние щетки для стружки и заменить её в случае чрезмерного износа, как описано в главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Неверно отрегулирована щетка для стружки. | Проверить регулировку щетки для стружки, настроить её согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Чрезмерное натяжение ленточной пилы. | Ослабить натяжение ленточной пилы и отрегулировать концевой выключатель согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Неверно отрегулированы твердосплавные направляющие | Проверить регулировку твердосплавных направляющих и выполнить регулировку, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Изношены твердосплавные направляющие ленточной пилы. | Проверить состояние твердосплавных направляющих, и если сильно изношены, заменить твердосплавные направляющие согласно главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Изношены подшипники направляющих ленточной пилы. | Проверить подшипники направляющих, и если вы заметили сильный износ любого рода, заменить твердосплавные направляющие согласно главе „Замена изношенных частей“. |
|  | - | Неверно отрегулированы направляющие блоки ленточной пилы. | Настроить направляющие блоки согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Неверно отрегулированы подача вниз и скорость ленточной пилы | Отрегулировать подачу вниз и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы. |
|  | - | Разное качество материала. | Отрегулировать подачу и скорость ленточной пилы согласно требуемому материалу (выполнить пробный рез). |
|  | - | Ленточная пила низкого класса. | Заменить ленточную пилу (за дополнительной информацией обращаться к местному поставщику принадлежностей). |
|  | - | Неверно выбранная система зубьев ленточной пилы. | Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе. |
|  | - | Неверно выполненная наладка. | Проверить зазор между верхом ленточной пилы и приводным колесом. Попробовать выполнить регулировку траектории движений ленты, как описано в главе „Обслуживание и регулировка“. |
| 4. Недостаточная производительность резки. | - | Изношенная ленточная пила. | Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе. |
|  | - | Неправильная система зубьев ленточной пилы. | Заменить ленточную пилу и соблюдать инструкции производителя при выборе. |
|  | - | Неверно заданная подача вниз и скорость ленточной пилы. | Задать подачу и скорость ленточной пилы согласно значениям, указанным производителем ленточной пилы. |
| Резка не завершена. | - | Неверно заданная точка нижнего останова рамы пилы. | Проверить нижний концевой выключатель и винт. |
|  | - | Поверхность в точке останова загрязнена. | Очистить поверхность в точке останова у концевого выключателя от мусора и остаткой материала. |
| Не работает дроссель | - | Металлические стружки между клапаном и панелью. | Удалить стружки и установить на вал О-кольцо 10х2 мм. |
|  | - | Металлические стружки в корпусе клапана. | Клапан должен быть очищен или заменен. |
| Привод ленточной пилы невозможно запустить. | - | Датчик давления неверно настроен. | Настроить датчик давления согласно главе „Обслуживание и регулировка“. |
|  | - | Датчик давления неисправен. | Заменить дефектные части датчика давления. |
| Ленточные пилы трескаются. | - | Неверно заданная геометрия натяжного колеса. | Отрегулировать расстояние ленты от кромки колеса на расстоянии 2 мм согласно руководству по эксплуатации. |
|  | - | Твердосплавные планки ленточнопильного станка не отрегулированы. | Твердосплавные планки ленточнопильного станка должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации. |
|  | - | Направляющие блоки не отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики) | Направляющие блоки должны быть отрегулированы (подшипники + твердосплавные ролики) согласно руководству по эксплуатации. |
|  | - | Подшипники направляющих блоков неисправны (элементы качения повреждены или наружное кольцо подшипника имеет коническую форму). | Подшипники направляющих блоков должны быть заменены. Подшипники должны быть отрегулированы согласно руководству по эксплуатации. |
| Повреждение системы зубьев ленточной пилы. | - | При зажимании подъемный цилиндр имеет мёртвый ход. |  |
|  | - | Зажат палец верхнего или нижнего держателя подъемного цилиндра. | Заменить верхний или нижний держатель подъемного цилиндра. |
| Пила режет неправильно. | - | Геометрия твердосплавных направляющих блоков плохо отрегулирована. | Твердосплавные направляющие блоки должны быть отрегулированы. |
|  | - | Подшипники направляющих блоков неисправны. | Подшипники направляющих блоков должны быть заменены. |
| Чистка ленточной пилы не выполняется. | - | Упругое колесо привода щетки изношено. | Упругое колесо щетки должно быть заменено. |
|  | - | Рифление приводного колеса изношено. | Приводное колесо должно быть заменено. |
|  | - | Вал привода щетки заржавел. | Вал щетки должен быть очищен и смазан маслом. |
|  | - | Положения щеки и крышка щетки неверно настроены – щетка не вращается. | Крышка щетки должна быть отрегулирована так, чтобы щетка вращалась. |
| Консоль пилы периодически поднимается и опускается при резке; это приводит к сокращению срока службы ленточной пилы. | - | Люфт в месте установки приводного колеса на валу. | Заменить приводной вал более длинным валом, использовать новые подшипники, распорное кольцо, новое приводное колесо, пружину, две крышки на валу + винты. |
|  | - | Изношен канал для пружины. |  |

## 5.2. Неисправности электрооборудования

| Проблема |  | Возможные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Невозможно запустить станок. | - | Отсутствует напряжение. | Необходимо проверить напряжение в сети. |
|  | - | Реле переключения замкнуто (устройство тепловой защиты) | Необходимо проверить каждое реле. |
|  | - | Концевой выключатель натяжения ленточной пилы, крышки рамы или крышки ленточной пилы не срабатывает. | Проверить концевой выключатель натяжения ленточной пилы и закрытие крышек. |
| Когда рез выполнен, рама не поднимается. | - | Нижний концевой выключатель отрегулирован неверно. | Нижний концевой выключатель должен быть отрегулирован согласно главе РЕГУЛИРОВКА. |
|  | - | Сбой в гидравлическом (пневматическом) контуре. HYTOS (BOSCH) не выполняет подъем рамы. | Работа магнитного клапана должна быть проверена, клапан должен быть закрыт, а индуктор – проверен. |
| Не подается напряжение на электродвигатель и насос. Нет напряжения между контактором и устройством тепловой защиты. | - | Неисправный контактор. | Заменить контактор двигателя. |
| Индикатор скорости ленточной пилы не действует. | - | Датчик скорости не отрегулирован. | Датчик скорости должен быть отрегулирован. |
|  | - | Неисправен дисплей. | Дисплей должен быть заменен. |
|  | - | Неисправен индикатор – диод индикатора скорости не светится. | Датчик должен быть заменен и отрегулирован. |
| Защитное устройство иногда отключает гидроагрегат MA3. | - | Высокое рабочее давление в гидравлической системе. | Инженер по эксплуатации должен снизить давление в гидравлической системе. |
| Гидроагрегат невозможно запустить. |  | Вспомогательный контакт на термореле FA1 неисправен. | Заменить неисправный контакт на пускателе электродвигателя FA1. |
| Гидроагрегат включается, но консоль пилы или тиски не работают. | - | Неверное подключение электропитания. Электрические фазы подключены с нарушением. | Фазы следует поменять местами. Это может сделать только инженер по эксплуатации. |
| Охлаждение не работает. |  | Отсутствует охлаждающая жидкость. | Заправить бак охлаждающей жидкостью. |
|  | - | Тепловое реле неисправно. | Заменить тепловое реле. |
|  | - | Впускной шланг поврежден или забит. | Проверить конутр охлаждения или промыть систему охлаждения. |
|  | - | Система защиты насоса системы охлаждения неисправна. | Проверить защиту насоса системы охлаждения, заменить при необходимости. |
|  | - | Насос системы охлаждения неисправен. | Заменить насос системы охлаждения. |

# 6. Схемы

## 6.1. Схемы электрических соединений – 3×400 В, 50 Гц, TN-C-S

стр.

| Спр.№ | Описание |  | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.001.007 | Электродвигатель | ТМ902/4 В5 | М1 | 1 |
| 91.020.006 | Насос охлаждающей жидкости | 3СОА2-22Н | М2 | 1 |
| 91.040.001 | Контактор | 9А 230В | KM | 1 |
| 91.050.003 | Термореле | 0,26-0,43А | FA2 | 1 |
| 91.050.009 | Термореле | 3,0-4,7А | FA1 | 1 |
| 91.060.012 | Кнопка Полный Останов | ZB5AS844 | SB1 | 1 |
| 91.061.006 | Коммутационный контакт | ZB5AZ102 | SB1 | 1 |
| 91.060.015 | Красная кнопка | ZB5AA4 | SB2 | 1 |
| 91.061.006 | Коммутационный контакт | ZB5AZ102 | SB2 | 1 |
| 91.061.014 | Зеленая кнопка | ZB5AA3 | SB3 | 1 |
| 91.061.007 | Коммутационный контакт | ZB5AZ101 | SB3 | 1 |
| 91.170.003 | Кулачковый выключатель | 194L-E16-1753 | QS1 | 1 |
| 91.180.001 | Черная панель выключателя | 194L-HE4E-175 | QS1 | 1 |
| 91.171.006 | Кулачковый выключатель | S10-60129 | QS2 | 1 |
| 91.173.012 | Концевой выключатель | QKS8 | SQ3 | 1 |
| 91.173.007 | Концевой выключатель | Pizzato | SQ1,2 | 2 |
| 91.230.001 | Предохранитель | 2A | FU1 | 1 |
| 91.190.004 | Коробка |  |  | 1 |

## 6.2. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X400 B TN-C-S

## 6.3. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X400 B TN-C

## 6.4. Схема электрических соединений – Erg.320.250 G-F/DG-F/DGS-F,3X230 B

## 6.5. Гидравлическая схема

| Поз. | Обозначение |  | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 251.056 | Гидравлический цилиндр | 1 |
| 2 | 92.152.002 | Контрольный клапан HYTOS | 1 |

# 7. Чертежи узлов для заказа запасных частей

- Для заказа запасных частей вы должны обязательно указывать: тип станка (например, Ergonomic 320.250 DG), серийный номер (например, 125, смотри титульный лист) и год выпуска (например,1999 год).

## 7.1. Модель Ergonomic 320.250 DG

## 7.2. Спецификация – Модель Ergonomic 320.250 DG

## 7.3. Рама пилы

## 7.4. Спецификация  - рама пилы

## 7.5. Рама пилы

## 7.6. Спецификация – рама пилы

## 7.7. Натяжитель

## 7.8. Спецификация – Натяжитель

## 7.9. Направляющая ремня

## 7.10. Спецификация – Направляющая ремня

## 7.11. Направляющий блок-1

## 7.12. Спецификация – Направляющий блок-1

## 7.13. Направляющий блок-2

## 7.14. Спецификация – Направляющий блок-2

## 7.15. Консоль

## 7.16. Спецификация – Консоль

## 7.17. Тиски

## 7.18. Спецификация – Тиски

## 7.19. Подъемный цилиндр

## 7.20. Спецификация – Подъемный цилиндр

## 7.21. Опора

## 7.22. Спецификация – опора

## 7.23. Панель управления

## 7.24. Спецификации-панель управления

## 7.25. Панель управления

## 7.26. Спецификации-панель управления

## 7.27. Система охлаждения

## 7.28. Спецификация – Система охлаждения

## 7.29. Щетка

## 7.30. Пружина

# Text boxes

Перечень деталей

Перечень деталей

останов

Пуск

Крышка ленты пилы

Консоль вниз

Натяжение ленты пилы

Полный останов

Система управления

Полный Останов

Потенциометр скорости пилы

Контроллер скорости

макс.емкость преодохранителя 16А

Приводной двигатель

Насос охлаждающей жидкости

Силовые кабели

Допускается замена на эквивалентные детали производителей.

Допускается замена на эквивалентные детали производителей.

Трансформатор

носить защитную обувь

прочесть инструкции по эксплуатации

носить защитные очки и наушники

шильдик станка

Угроза отрезания конечностей

электродвигатель

неподвижная щека тисков

подъемный цилиндр

распределительный щит

полотно пилы

макс.емкость преодохранителя 16А

Насос охлаждающей жидкости

Ленточная пила

Пуск

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Насос охлаждающей жидкости

Силовые кабели

Потенциометр скорости пилы

Крышка ленты пилы

Консоль вниз

Пуск

останов

Приводной двигатель

Силовые кабели

Допускается замена на эквивалентные детали производителей.

Система управления

Пуск

Полный останов

Натяжение ленты пилы

Перечень деталей

останов

Перечень деталей

Обозначение	Наименование устройства			        Номер для заказа	 	Производитель 	      Номер позиции	   Кол-во

Обозначение	Наименование устройства			        Номер для заказа	 	Производитель 	      Номер позиции	   Кол-во

Размещение (страница/колонка)

Размещение (страница/колонка)

Термореле 0,26-0,43А

Преобразователь частоты 1,5 кВт

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Дополнительный контакт для контактора

Контактор 230В, 9А

Двигатель пилы

Насос 50Вт, 0,24А 3х400В, 50 Гц

Главный выключатель 16А

Главный выключатель

Фильтр для частотного преобразователя 1,5 кВт

Потенциометр 4к7

Быстрозажимное соединение

Грибовидная кнопка

НЗ контакт с адаптером

НЗ контакт

Зеленая кнопка

Нз контакт с адаптером

Красная кнопка

НЗ контакт с адапетром

Концевой выключатель

Концевой выключатель

Аварийный концевой выключатель

Консоль вниз

Крышка ленты пилы

Потенциометр скорости пилы

Полный Останов

Контроллер скорости

Насос охлаждающей жидкости

место для вилок погрузчика

затянуть

ослабить

ослабить

затянуть

Обозначение	Наименование устройства			        Номер для заказа	 	Производитель 	      Номер позиции	   Кол-во

Перечень деталей

Шток поршня

Ролик

Крышка

Шкив

Трубка

Поршень

Держатель

Держатель

Редуктор/адаптер

Крышка

Пружина

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный винт

Гайка

Шайба

Шайба

Прямое болтовое соединение

Угловое болтовое соединение

Внешнее предохранительное кольцо

Внутреннее предохранительное кольцо

Уплотнительное кольцо

Неподвижное уплотнительное кольцо

Уплотнение

Маслосъемное кольцо

Подъемный цилиндр

Тиски

Консоль

Плита

Плита

Щека

Щека

Болт с шестигранной тголовкой

Болт с шестигранной тголовкой

Болт с шестигранной головкой

Корпус тисков

Гайка

Направляющая

Болт с шестигранной тголовкой

Планка

Пружина

Щека

Кулачок

Рукав

Болт

Шайба

Удлинитель

Колесо

Рукоятка

Головка

Щека

Болт с шестигранной головкой

Индикатор

Регулировочный винт

Шайба

Болт с шестигранной головкой

Шайба

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный винт

Стопор

- отменить машину: 30.0301-012, 30.0502-002, 30.0502-001, 94.00.2.001, новые компоненты:  30.0502-004, 94.00.502, 90.100.25.001, 90.150.50.018  11.6.2008  Виноградски

- добавить щетку 201.0704-100, держатель щетки 30.0514-603, болт М6х16 (90.001.25.017). 183/ZM211 29.10.2009 Слезакова

Щетка

Рычаг

Держатель

Ось

Стопор

Рукав

Держатель

Крышка

Болт

Держатель

Поворотная консоль

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный винт

Шестигранный болт

Шестигранный болт

Болт

Гайка

Гайка

Гайка

Шайба

Шайба

Концевой выключатель

Рукоятка

Подшипник

Неподвижное уплотнительное кольцо

Неподвижное уплотнительное кольцо

Консоль

Направляющий блок

Кулачок

Кулачок

Держатель

Ведущий блок

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный винт

Шестигранный болт

Шестигранный болт

Болт с потайной головкой

Шайба

Подшипник

Твердосплавный сегмент

1. Заменить компоненты 30.0104-020 на 30.0104-021, заменить компонент 30.0104-016 на 30.0104-031. 297/ZM272 12.08.2008 Крпеч

1. Заменить позицию 30.0104-020 на 201.0104-021.  297/272  12.8.2008 Крпеч

Держатель

Кулачок

Кулачок

Ведущий блок

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный болт

Шестигранный болт

Шестигранный болт

Болт с потайной головкой

Шайба

Подшипник

Твердсплавный сегмент

Направляющий блок

- дополн. Колеса 6х20, 6х26, 13.4.04 Стастни

- дополню подложка Nordlock М8 90.163.00.002, заменить 4х болта М8х16 на болты М8х20 161/ZM148  14.5.2008 Слезакова

Направляющий блок

Направляющий блок

Внешняя планка

Ремень пилы

Фиксатор

Внешняя планка

Болт с шестигранной головкой

Шайба

Рычаг

Редуктор/адаптер

Уплотнительное кольцо

Клапан

Направляющая ремня

1.	Замена 30.0702-023 на 30.0508-006, 0508-701 на 0508-102, 0508-004 на 0508-007, 0104-002 на 0508-008, 95.001.018 на  95.001.036, 0505-011 на 0508-002, 95.801.009 на 95.801.010  14.05.2004 UR/CAR

2.	Замена на рабочем месте. 1. Не реализована 266/ZM255 28.7.2008 Слезакова

Блок

Держатель

Болт

Шайба

Натяжная лапа

Натяжное колесо

Распорное кольцо

Держатель

Звездочка

Регулировочный болт

Шестигранный болт

Шестигранный болт

Гайка

Гайка

Штифт

Штифт

Дисковая пружина

Подшипник

Кольцо

Внешнее предохранительное кольцо

Внутреннее предохранительное кольцо

Натяжитель

Рама пилы

Гайка

Электрический щит

Болт

Редуктор

Подшипник

Подшипник

Подшипник

Подшипник

Внешнее предохранительное кольцо

Внешнее предохранительное кольцо

Внешнее предохранительное кольцо

Внешнее предохранительное кольцо

Пружина

Пружина

Пружина

Уплотнение

Подвижное уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо

1. Замена двигателя – вместо двигателя 91.001.007 – двигатель 91.001.129, замена части 30.0504-010, 30.0504-011 на часть 30.0504-012б 30.0504-013. 31/ZM295 10.9.2008 Слезакова

2. Замена двигателя – вместо китайского двигателя 91.001.129 – словацкий двигатель 91.001.007, замена плиты 30.0504-012 на 30.0504-010, замена резиновой прокладки 30.0504-013 на 30.0504-011. 061/ZM085 25.3.2009 Слезакова

3. Отменить щетку 201.0704-100 добавить щетку с крышкой 30.0504-603, вместо болта с шестигранной головкой М6х16 (90.001.25.017) добавить болт с круглой головкой М6х16 (90.013.27.008), 183/ZM211 26.11.2009 Слезакова

4. Отменить крышку щетки и заменить на 30.0504-604. 052/ZM050 22.2.2010 Слезакова

5. Отменить крышку рамы 30.0504-752 и заменить на 30.0504-753. 036/ZM095 12.4.2010 Слезакова

Натяжитель

Направляющая ремня

Зажим

Электрощит

Резиновая прокладка

Крышка

Рама

Натяжная крышка

Зубчатый валик

Шестерня

Вал

Шестерня

Вал

Кольцо

Заглушка

Приводное колесо

Шайба

Натяжная крышка

Крышка ремня

Планка

Крышка

Держатель

Планка

Планка

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Болт с шестигранной головкой

Регулировочный болт

Шестигранный болт

Болт с потайной головкой

Полукруглый болт

Конический штифт

Заглушка

Заглушка

Электродвигатель

Втулка

Консоль пилы

Основание

Поворотная консоль

Рама

Тиски

Подъемный цилиндр

Охлаждение

Пружина

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Наклейка

Табличка

Наклейка

Табличка

Ленточнопильный станок

Стоп

Термореле 0,26-0,43А

Преобразователь частоты 1,5 кВт

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Дополнительный контакт для контактора

Контактор 230В, 9А

Двигатель пилы

Насос 50Вт, 0,24А 3х400В, 50 Гц

Главный выключатель 16А

Главный выключатель

Фильтр для частотного преобразователя 1,5 кВт

Потенциометр 4к7

Быстрозажимное соединение

Грибовидная кнопка

НЗ контакт с адаптером

НЗ контакт

Зеленая кнопка

Нз контакт с адаптером

Красная кнопка

НЗ контакт с адапетром

Концевой выключатель

Концевой выключатель

Аварийный концевой выключатель

макс.емкость преодохранителя 16А

Полный Останов

Скорость ленточной пилы

угроза поражения электричеством

консоль пилы

направление движения

Угроза зажатия в тисках

Нижнее положение рамы

редуктор

поддон

фундамент

подвищная щека тисков

Привод ленточной пилы

Кнопка Полный Останов

Натяжение ленты пилы

Полный останов

Система управления

Контроллер скорости

Размещение (страница/колонка)

Приводной двигатель

макс.емкость преодохранителя 16А

Крышка

Обозначение	Наименование устройства			        Номер для заказа	 	Производитель 	      Номер позиции	   Кол-во

Обозначение	Наименование устройства			        Номер для заказа	 	Производитель 	      Номер позиции	   Кол-во

Размещение (страница/колонка)

Допускается замена на эквивалентные детали производителей.

Трансформатор

Термореле 0,26-0,43А

Преобразователь частоты 1,5 кВт

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Патрон плавкого предохранителя

Трубчатый предохранитель 2А, 5х20

Дополнительный контакт для контактора

Контактор 230В, 9А

Двигатель пилы

Насос 50Вт, 0,24А 3х400В, 50 Гц

Главный выключатель 16А

Главный выключатель

Фильтр для частотного преобразователя 1,5 кВт

Потенциометр 4к7

Быстрозажимное соединение

Грибовидная кнопка

НЗ контакт с адаптером

НЗ контакт

Зеленая кнопка

Нз контакт с адаптером

Красная кнопка

НЗ контакт с адапетром

Концевой выключатель

Концевой выключатель

Аварийный концевой выключатель

Допускается замена на эквивалентные детали производителей.

Размещение (страница/колонка)

Номер сборочного узла/версия/ название узла/позиция

Номер заказа на покупку/наименование позиции/размер

Оттяжка

Штифт

Пружина

Пружина

Держатель

Вал

Щетка

Шайба

Гайка

Шайба

Внешнее предохранительное кольцо

Болт с шестигранной головкой

Щетка

Бак

Крышка

Насос охлаждающей жидкости

Шланг

Редуктор/адаптер

Шланг

Болт с шестигранной головкой

Гайка

Редуктор/адаптер

Клапан

Система охлаждения

Штанга

Упор

Штанга

Цилиндрический штифт

Рычаг

Рукоятка

Болт

Пружина

Шкала

Панель управления

Приборный щиток

Крышка

Приборный щиток

Панель

Дроссельный клапан

Уплотнение

Угловое болтовое крепление

Прямое болтовое крепление

Проходная втулка

Гайка

Панель управления

Опора

Панель управления

Держатель

Бак

Опора

Стопор

Удлинитель

Болт с шестигранной головкой

Гайка

Втулка

Гайка

Головка